## Slide 1: Hemoglobin Elektroforezi değerlendirme
Feryal Karahan
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

## Slide 2: Elektroforez
Uzaysal olarak düzgün bir elektrik alanının etkisi altında, yüklü dağılmış parçacıkların veya çözünmüş yüklü moleküllerin bir sıvıya göre hareketidir.

## Slide 4: Elektroforezin uygulamaları
Hemoglobin analizi
Protein tespiti : Anormal protein molekülleri oluştuğunda,multıpl myelom, böbrek yetmezliği… idrar veya kan örneklerinde
DNA analizi
Patlayıcı kimyasal ve kalıntı analizleri
Uyuşturucu madde kullanımının analizi: Doku, saç, tırnak ve vücut sıvıları
Antikor testi : Antibiyotiklerin saflıkları, gücü..
Aşı testi: Aşı kalitesini ve konsantrasyonunu test etmek için kullanılır.

## Slide 5: Elektroforez
Elektroforezin avantajları
Ayırma verimi yüksektir.
Kısa sürede numune analizi imkânı sağlar.
Daha az atık üretir.
Kullanılması basit bir stratejidir.
Deney az miktarda numune ile yapılabilir.
Elektroforezin dezavantajları
Elektroforez sırasında jeller eriyebilir, tampon tükenebilir ve çeşitli genetik materyaller beklenmedik şekillerde kaçabilir.
Kılcal borunun dar çapı ısıyı dağıtır ve bu da daha fazla difüzyona neden olur. Sonuç olarak, çözünürlük her zaman doğru değildir.

## Slide 6: Hemoglobinopati Taramasında Elektroforez
Hemoglobinopatiler kabaca iki gruba ayrılabilir, yapısal hemoglobin (Hb) varyantları (anormal Hb) ve talasemiler.
Talasemi ve anormal hemoglobin tanıları, otomatik hematoloji analizörü ile kırmızı kan hücresi indekslerinin ölçümü, Hb analizi ve Hb A2 ve Hb F'nin kantifikasyonu dahil olmak üzere laboratuvar testlerinin bir kombinasyonunu gerektirir.

## Slide 7: Hemoglobinopati
Tüm normal hemoglobinler tetramerlerdir ve iki α benzeri ve iki β benzeri globin zincirinden oluşur.
Sağlıklı bir yetişkindeki majör hemoglobin Hb A'dır (α 2 β 2 ) ve minör yetişkin hemoglobin fraksiyonu Hb A 2'dir (α 2 δ 2 ).
Hb F, α- ile γ-globin zincirlerine sahiptir (α 2 γ 2 ) ve doğumdan önce sentezlenen majör hemoglobindir.
Normal yetişkinlerde %2,5-3,0'dan az Hb A 2 ve %1-2'den az Hb F bulunur; kalan fraksiyon Hb A'dan oluşur.

## Slide 8: Normal ve en yaygın hemoglobin varyantları
Doğumda ve yaşa göre hemoglobinler

## Slide 9: Hemoglobinopati için test veya tarama endikasyonları
Orak hücreli hastalık şüphesi
Klinik olarak β talasemi
Majör veya intermedia, hemoglobin H hastalığı veya hemoglobin Bart hidrops fetalis şüphesi
Açıklanamayan mikrositoz
Açıklanamayan hemolitik anemi
Açıklanamayan siyanoz
Açıklanamayan polisitemi
Varyant hemoglobin şüphesi

## Slide 10: Hemoglobinopati
Hemolitik anemi olarak ortaya çıkabilen hemoglobinopatiler olabilir.
Laboratuvar;
Tam kan sayımı
Periferik yayma
Hemoglobin elektroforezi
Genetik test
Hemolitik anemi olarak ortaya çıkabilen hemoglobinopatiler.

## Slide 11: Anormal Hb tarama yöntemleri
Anormal Hb'yi tanımlamak için,
Basit çözünürlük testleri
Jel elektroforez; Alkali denatürasyon testleri ve asit elüsyon
Hb elektroforezi
IEF
HPLC
Yüksek voltajlı kapiller elektroforezi
Kütle spektroskopisi ve
Akış sitometrisi,

## Slide 12
Demir Desteği
Hematoloji
Hb/MCV/MCHC/ZnPP(ferritin)
HPLC ve/veya Hb elektroforezi
Anemi yok
Anemi
Yüksek riskli grup veya aile öyküsü
Demir eskiliği anemisi
Talasemi
Talasemi
Talasemi
Hb Varyant
HbS,E diğer metodlarla doğrulama
Hb S,C,D,E (or X) taşıyıcılığını dışlamak
Analiz gerekli değil
Ferritin düşük
ZnPP yüksek
RBC düşük
Hb düşük
MCV <79 fl
MCH <27 pg
DNA analizi
-Yaygın Delesyon(multiplex PCR)
-Nokta mutasyon ( sequencing)
-Nadir delesyon(MLPA)
DNA analizi
Hb varyant tesbiti
( sequencing)
Sonraki adım
-Partner analizi
-Risk altındaki çiftlerin taranması
-Danışmanlık
HbA₂<3.4%
Normal
Hayır
Test tekrarla

## Slide 13: Talasemi laboratuvar tanısını etkileyen faktörler

## Slide 14: Jel bazlı elektroforez
Hb A, Hb A2 ve Hb F dahil olmak üzere birkaç normal Hb'yi ve Hb S ve Hb C dahil olmak üzere bir dizi varyant Hb'yi ayırabilir. Basitliği ve düşük maliyeti, Hb jel elektroforezini bazı ortamlarda çekici hale getirir.
Jel, alkali pH'ta (selüloz asetat) veya asidik pH'ta (sitrat agar) çalıştırılabilir. Alkali pH'ta, daha fazla net negatif yüke sahip Hb'ler, bir elektrik alanının pozitif yüklü anotuna doğru daha hızlı göç eder, Asit pH’da ise hemoglobin molekülleri pozitif yüklü olup elektriksel ortamda katoda doğru göç ederler.

## Slide 15: Alkaline ph Selüloz Asetat
1. şerit, yaklaşık olarak eşit miktarda hemoglobin A, F, S ve C içeren ticari bir standarttır.
2, 3, 4, 6, 8 ve 10. şeritler hemoglobinopatisi olmayan bireylerdendir (sadece Hb A).
7 ve 9. şeritler orak hücreli anemisi olan bireylerdendir (Hbs A ve S).
5. şerit homozigot orak hücreli anemisi olan bir kişidendir (Hbs F ve S).
11. şerit hemoglobin SC hastalığı olan bir kişidendir (Hbs S ve C).

## Slide 16: Jel Elektroforezinin Dezavantajları
Alkali pH'ta, Hb A2 , Hb C, Hb E ve Hb O gibi aynı pozisyona göç eden Hb'leri ayırt etmek veya Hb D, Hb G ve Hb S'yi ayırmak mümkün değildir. Birlikte göç eden bazı Hb'lerin ayrılması asidik pH'ta gerçekleştirilebilir (örneğin, Hb C ve Hb O'nun Hb E ve Hb A2'den ayrılması Hb S’nin Hb D ve Hb G den ayrılması)
HbE’yi HbA₂ den ayırmak veya Hb D'yi Hb G'den ayırmak mümkün değil.
Alfa talasemi hastalığında görülen hızlı hareket eden Hb varyantlarını (Hb H ve Hb Barts) tespit etmek zor.
Manuel işlem gerektirdiğinden yüksek verimli analizler için ideal değildir.
Sitrat agar veya agaroz jel yöntemi kullanılmalı(rutin analizde kullanılmıyor)
Hb D alkali elektroforez de Hb S ile aynı yerde
band veriyorken, bazik elektroforez de Hb A ile aynı yerde band verir

## Slide 17: İzoelektrik odaklama (IEF)
Proteinlerin izoelektrik noktalarına (pI) dayanan yüksek çözünürlüklü bir IEF ile ayırt edilebilir. İzoelektrik nokta, net elektriksel yükün sıfır olduğu pH değeridir. Farklı hemoglobinler kesin sınırlı bantlar şeklinde konsantre olurlar.
Son derece düşük verim, manuel çalışma, kantitasyon eksikliği ve zayıf otomasyon
Klasik jel tabanlı IEF ,
İmmobilize pH gradyanı (IPT) tabanlı IEF ve
Kapiler elektroforez (CE) tabanlı IEF
Aşırı Hb F'nin olduğu durumlarda, bu yöntem Hb S ve A'yı ve Hb D-Punjab'dan Hb S'i kolayca ayırabilir. Ayrıca, IEF'nin iyi çözünürlüğüne dayanarak Hb C'yi Hb E'den, Hb O'yu Hb D'den ve Hb S'yi Hb G'den ayırmak da mümkündür. Hem Hb A hem de Hb F kolayca ayırt edilebilir.
Hb F veya Hb A türleri dışındaki Hb varyasyonları olan "hızlı göç eden bantların" (Hb Bart's, Hb H) ayrı bir yaklaşım kullanılarak doğrulanması
Yenidoğan taramasında yararlı

## Slide 18: Örnek
( A) %42,5 Hb F ve %2,1 Hb A2 içeren beta -talasemi majör
(B) %1,1 Hb F ve %25,4 Hb E içeren beta- talasemi intermedia
( C ) %2,1 Hb F ve %5,8 Hb A2 içeren beta-talasemi özelliği
( D ) %23,3 Hb H , %3,1 Bart, %1,7 Hb A2 ve %0,6'dan az Hb CS içeren alfa-talasemi majör
( E ) Hb J varyantı ve
( F ) Hb Hekinan kan örnekleri için mIEF dizi çipinin pH 5,2-7,8 ​​mikrokolonunda Hb türlerinin ve varyantlarının tipik elektroforegramları.
G. Zha, X. Xiao, Y. Tian, H. Zhu, P. Chen, Q. Zhang, et al. An efficient isoelectric focusing of microcolumn array chip for screening of adult Beta-Thalassemia Clin Chim Acta [internet]., 538 (September 2022) (2023), pp. 124-130.

## Slide 19: Kılcal bölge elektroforezi (CZE)
415 nm'de spektrofotometrik algılama kullanarak CZE, çeşitli Hb'leri göç veya elüsyon farklılıklarına göre tanımlayabilir . Proteinler, pI, tampon pH ve endosmotik akışa göre ayrılır.
CZE, Hb C'nin mevcut olduğu durumlar hariç, diğer Hb türlerinin varlığında Hb A2 ‘yi ölçmede HPLC'den üstündür. Yenidoğan taramasında kullanılabilir
Hb E ve Hb A2'yi ayırır ve Hb S’den etkilenmez, bu da HPLC'nin aksine her ikisinin de doğru bir şekilde ölçülmesini sağlar.
Dezavantajı; Hb S'nin Hb D'den tam olarak ayrılamaması

## Slide 20: Kılcal bölge elektroforezi
( A )çift heterozigot Hb S/HB D-Punjab;
( B ) Fetal Hb’nin homozigot kalıtımsal kalıcılığı
( C )Hb Hope;
( D )Heterozigot Hb N-Seattle; ( E )Heterozigot Hb Lepore;
( F )Çift heterozigot Hb E/Hb S.
A. Hasan, J. Ahmed, B.C. Chanda, M. Aniqua, R. Akther, P.K. Dhar, et al. Spectrum of thalassemia and hemoglobinopathy using capillary zone electrophoresis : A facility-based single centred study at icddr
b in Bangladesh. (2023), pp. 131-143

## Slide 21: Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
Hb varyasyonlarının ayrılmasında HPLC, elektroforezden daha güvenilir ve hassastır.
Yüksek performanslı sıvı kromatografisi (IEX-HPLC), mükemmel çözünürlük, hızlı analiz süreleri ve dahili numune hazırlama ile basit, otomatik bir yöntemdir.
Hb F, A1c, A 2 , C, Barts, D, E, S, J Oxford ve ek Hb varyasyonlarının tümü HPLC kullanılarak tespit edilebilir ve miktarları belirlenebilir.
HPLC, Hbs A,A2 , F, S, C, O-Arab, D-Punjab ve G-Philadelphia dahil olmak üzere birçok normal ve varyant HbS'yi ayırır
Dezavantajları arasında maliyet, teknik uzmanlık gereksinimi ve bazı Hb'lerin örtüşmesi
Hb E, Hb Korle-Bu ve Hb Lepore, Hb A2 ile örtüşebilir.
Hb S varlığında da yanlış bir şekilde yükselebilir

## Slide 22: HPLC
HbA, A2, A 1C , A 2 , F, S ve C vurgulanmıştır.
Beta zincirli hemoglobin varyantları

## Slide 23: HPLC

## Slide 24: HPLC ve CZE arasındaki temel farklar
HPLC
Hb E'yi Hb A2'den ayırmaz
Hb S hastalarında Hb A2'nin yanlış olarak yükselmesi
Yeniden kalibrasyon gerekli
Hb A'sı olmayan hastalar için ek adım yok
Tarihsel teknik; bol miktarda literatür mevcut
CZE
Tüm önemli Hb varyantlarını gösterir
Hb C hastalarında Hb A2'nin yanlış olarak yükselmesi
Yeniden kalibrasyona gerek yok
Hb A içermeyen numunelerin yorumlanması için 1:1 oranında seyreltme gerekir
Nispeten daha az literatür mevcut

## Slide 25: pH 8.0'da selüloz asetat (Panel A) ardından pH 6.0-6.2'de sitrat agar (Panel B) ile klasik jel elektroforezi . C) Her hemoglobinde belirgin bantlarla izoelektrik odaklama . D) Her hemoglobin tipinin negatif yüklü bir kolonda tutulma süresine dayanan yüksek çözünürlüklü, yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC). E) Kılcal Bölge Elektroforezi (CZE), sıvı bir tampon kullanır ve küçük cam kılcallarda alkali tamponlar kullanarak bir elektrik alanındaki göç desenlerine göre hemoglobin fraksiyonlarını ayırır.

## Slide 26: Hasta -1 7 ay, erkek, Solukluk, Anne-baba talasemi taşıyıyıcısı. 3. Dereceden akraba
HPLC
Talasemi Majör

## Slide 27: Hasta-2 1.5 yaş , erkek Solukluk
Orak hücreli anemi
Homozigot c.20A>t (p.Glu7Val)(HbS)

## Slide 28: Hasta-3 16 yaş, kız, ilk kez 7 yaşında solukluk Anemi tedavisi almış. Anne-baba akrabalık yok
Hemoglobin H
MLPA

## Slide 29: Moleküler tanı
Hemoglobin bozukluklarının biyokimyasal yöntemler kullanılarak varsayımsal tanısı yapıldıktan sonra, klinik fenotipi doğrulamak ve/veya genetik danışmanlığa rehberlik etmek için delesyonların veya mutasyonların karakterizasyonu gerekebilir .

## Slide 30: Prenatal ve Neonatal Tarama
Screening and treatment of thalassemia. Yue Su , Jiahao Xie , Junjia He, Yeyu Shen b,Ting Li, Weitao Huang. Clinica Chimica Acta 570 (2025) 120211

## Slide 31: TARAMA
Riskli ebeveynlerin saptanması ve böylece riskli gebeliklerin doğum öncesi belirlenmesini
Prenatal tanıda genetik materyalin eldesi için en çok tercih edilenden en az tercih edilene doğru; koryonik villus örneklemesi, kordosentez, amniyosentezdir.
Koryonik villus örneklemesi, gebeliğin erken dönemlerinde (10-12 hafta) transservikal veya transabdominal kateter aracılığı ile yapılır. Gebeliğin 18-20. haftalarında fetal kan direkt kordosentez yöntemi ile alınabilir
Amniyosentez ise gebeliğin 16-20. haftalarında yapılmakta olup, diğer iki yönteme göre daha az tercih edilmektedir.
Maternal kandan fetal DNA eldesi ile moleküler genetik analizlerin yapılabilmesi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

## Slide 32: Önemli noktalar!
Demir eksikliği anemisi tanıyı zorlaştırır; aneminin artan şiddeti, aneminin hb varyantına orantısız olması nedeniyle yanlışlıkla talasemi intermedia olarak teşhis edilir.
Alfa-globin delesyonlarının tanımlanması
HPLC, CZE ve asit/alkali elektroforezi Hb H ı saptamada yetersiz.
Kalıtsal kararsız hemoglobinopati vakalarında HPLC, HbCZE normal veya yanlış yüksek Hb A2 ve/veya artmış Hb F ile yanıltıcı olabilir .
Periferik kan yayması (PBS) bulguları bazı vakalarda normal veya oldukça anormal olabilir; HPLC/HbCZE raporuyla büyük uyumsuzluk olabilir.
HPLC ve HbCZE'de, normalde pik desenlerinde görünmezler veya bozunma ürünleriyle karıştırılabilecek küçük pikler olarak görünürler.

## Slide 33: Önemli notlar!
Anormal hemoglobin tarama yöntemlerinde şüphe duyulması halinde yöntem değiştirerek diğer bir yöntem ile test tekrar istenmelidir.
Moleküler tanı yöntemleri

## Slide 34
Teşekkürler